## Slide 1
ESP32

## Slide 2: ESP32
ESP32 est une série de microcontrôleurs de type SoC d'Espressif Systems (China)
  Basé sur l'architecture Xtensa LX6 de Tensilica, intégrant la gestion du Wi-Fi du Bluetooth (BT & LE) et un DSP
  C'est une évolution d'ESP8266
  2016
  272Ko de RAM (contre 32Ko pour Arduino)

## Slide 3: ESP8266
Ancêtre de l'ESP8266
Pas de Bluetooth
2013

## Slide 4: Nombreux formats
Nous utiliserons le format NodeMCU

## Slide 5: ESP32

## Slide 6: Alimentation
Par USB 5v
  VIN vaut alors 5v
Par VIN 6v à 9v
  Ne pas brancher en même temps VIN & USB
  En entrée ET sortie
Entrées - Sorties
  Pin 3.3v
Les tensions ne peuvent pas excéder 3.3v
  Il y a des protections thermiques à chaque pin
  Il y a des protections de polarité
  Faire attention !

## Slide 7: Spécification
2 Cores 32 bits 240MHz
Wifi
Bluetooth (Legacy & LE)
160Ko à 4Mo de RAM
3.3V
Pins : GPIO ~=30 Analog, Digital & PWM
Bus : I2C, ADC, DAC, UART, CAN, I2S, RMII
UART

## Slide 8: Wroom
VIN = 5V - CP2102 = UART - BOOT = Flashing mode

## Slide 9: Wrover
4 Mo RAM
Camera

## Slide 10: GPIO

## Slide 11: SDK
Liste des SDK compatibles